## Slide 1
Naive Bayes con KDE
Mantenimiento Predictivo — AI4I 2020
10,000 registros
4 modelos
5-Fold CV
AUC-ROC
Nicolás Barrios
Jopson Arias

## Slide 2
Estructura
0:00–1:00
Problema & Dataset
¿Qué queremos predecir y con qué datos?
1:00–3:00
Preprocesamiento
Limpieza, data leakage y balanceo 3:1
3:00–6:00
KDE Naive Bayes
Teoría del clasificador implementado desde cero
6:00–9:00
Optimización & CV
Bandwidth óptimo y validación cruzada 5-fold
9:00–13:00
Resultados
Comparación de 4 modelos, ROC y métricas
13:00–15:00
Conclusiones
Hallazgos clave y mejoras futuras

## Slide 3
El Problema & Dataset
AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset
10,000
Registros
14
Columnas
3.4%
Tasa de falla
28:1
Ratio desbalance
Variables predictoras usadas:
Air temperature [K]
Process temperature [K]
Rotational speed [rpm]
Torque [Nm]
Tool wear [min]
Type (One-Hot Encoded)
🎯 Objetivo
Predecir si una máquina industrial fallará (Machine failure = 0 o 1) antes de que ocurra la avería.
⚠️ 96.6% accuracy predic. siempre '0' sin detectar fallas

## Slide 4
Preprocesamiento en 3 Pasos
01
Eliminar Data Leakage
UDI, Product ID → solo identificadores
TWF, HDF, PWF, OSF, RNF → sub-causas del fallo (trampa)
Type → One-Hot Encoding antes de usar
02
Separar X / y
X = todas excepto 'Machine failure'
y = columna 'Machine failure'
Escalado con StandardScaler (media=0, std=1)
03
Balanceo Undersampling 3:1
Ratio 3:1 (3 normales por cada falla)
SOLO dentro del fold de entrenamiento
Datos de validación: siempre originales (sin contaminar)

## Slide 5
KDE Naive Bayes — Implementado desde Cero
GaussianNB (Baseline)
Asume distribución Normal perfecta
Parámetros: solo media y varianza
Rápido pero inflexible
KDE Naive Bayes (Nuestro)
Aprende la distribución real de los datos
Cada punto genera una 'campana' (kernel)
Bandwidth controla suavidad de la curva
3 Kernels implementados:
Gaussian
Campana suave. Densidad siempre > 0. Mejor rendimiento.
Parzen / Tophat
Rectangular. Puede dar densidad 0 → NaN sin epsilon.
Silverman
Bandwidth automático con fórmula estadística.

## Slide 6
Error crítico resuelto: NaN con kernel Tophat
❌ Problema — Sin epsilon
log_lik_raw = self.kdes_[c][j].score_samples(X)
log_post[:, i] += log_lik_raw # ❌ puede ser -inf → NaN
↓ Solución
✅ Solución — Con epsilon = 1e-10
log_lik_raw = self.kdes_[c][j].score_samples(X)
dens = np.exp(log_lik_raw) + self.epsilon # ✅ nunca es 0
log_post[:, i] += np.log(dens) # ✅ nunca es -inf
1e-10 es tan pequeño que NO afecta el resultado matemático, solo evita el log(0).

## Slide 7
Optimización del Bandwidth & 5-Fold CV
¿Qué es el Bandwidth?
Controla cuán suave o detallada es la curva KDE
Muy pequeño → sobreajuste (wiggly)
Muy grande → suavizado excesivo
Óptimo → mejor AUC-ROC en validación
Búsqueda del valor óptimo
Escala logarítmica: 10⁻² a 10⁰
GridSearchCV con 5 folds internos
Métrica de selección: AUC-ROC
Resultado: h ≈ 0.3–0.5
Validación Cruzada 5-Fold (StratifiedKFold)
Fold 1
✓ Test
Fold 2
Train
Fold 3
✓ Test
Fold 4
Train
Fold 5
✓ Test
Stratified: mantiene la proporción de clases en cada fold • Balanceo SOLO en train, nunca en test

## Slide 8
Resultados — Comparación de 4 Modelos
Modelo
AUC-ROC
Accuracy
Recall (Fallas)
Ventaja
GaussianNB
0.87
91.2%
72%
Baseline, rápido
KDE Gaussian
0.91
93.5%
79%
Mejor AUC ✅
KDE Parzen
0.88
92.1%
75%
Requiere epsilon fix
KDE Silverman
0.89
92.8%
77%
Bandwidth automático
Métrica principal: AUC-ROC — mide separabilidad entre clases, robusta al desbalance

## Slide 9
Conclusiones & Mejoras Futuras
✅ Hallazgos clave
KDE Gaussiano superó al GaussianNB baseline
AUC-ROC = 0.91 vs 0.87 del baseline
Balanceo 3:1 en train mejoró recall de fallas
Kernel tophat requiere fix de epsilon
5-Fold CV garantiza evaluación robusta
🔭 Mejoras futuras
SMOTE en lugar de undersampling
Más kernels (Epanechnikov, cosine)
Búsqueda de bandwidth por feature
Comparar con Random Forest / XGBoost
Deployme en entorno de producción real
💡 Conclusión principal
Un clasificador Naive Bayes con KDE permite modelar distribuciones reales sin suposiciones fuertes de normalidad, logrando mejor capacidad de detección de fallas en datasets industriales desbalanceados.